## Slide 1: البتروكيماويات د.عبدالرحمن قطيشات

## Slide 2: البتروكيماويات
تعرف البتروكيماويات بصفة عامة بأنها الكيماويات و/أو المنتجات الكيمياءية المصنعة من البترول والغاز الطبيعي على شكل مواد خام أو من مصادر هيدروكربونية أخرى كالفحم.
تحتوي المواد النفطية والغاز الطبيعي بشكل أساسي على الهيدروكربونات، والتي تتكون بدورها من ذرة كربون واحدة أو أكثر مرتبطة بذرات الهيدروجين.
يعدّ النفط والغاز المصدرين الرئيسيين للمواد الخام في هذه الصناعة؛ وذلك لأنهما الأقل تكلفة، والأكثرإتاحة، ويمكن معالجتهما بسهولة أكبر.
2

## Slide 3: نبذه تاريخية
1839 اكتشف إدوارد سيمون البوليسترين بالصدفة عن طريق تقطير ستوراكس .
1856 اكتشف ويليام هنري بيركين أول صبغة اصطناعية ، موفين .
1909 ليو هندريك اخترع الباكليت مصنوعة من الفينول و الفورمالدهايد .
1914تم إنتاج الطولوين لتحضير المادة المفرقعة ثلاثي نيتروطولوين (ت ن ت) من قطران الفحم.
1920 كان أول منتج كيماوى يصنع من الهيدروكربونات النفطية.
(هو الإيثيلين جلايكول الناتج من الإيثيلين بطريقة كلوريد الهيدرين. يُعدّ ذلك أول بداية لصناعة البتروكيماويات).
3

## Slide 4: نبذه تاريخية
1923 فرانز فيشر وهانز قام بتحويل أول أكسيد الكربون والهيدروجين المستخرجين من الفحم إلى مركبات عضوية. (يتم إنتاج أول أكسيد الكربون والهيدروجين حاليا بكميات كبيرة من الغاز الطبيعي).
1929 والتر بوك اخترع المطاط الصناعي الذي يتكون من الستايرين و البيوتاديين لصنع إطارات السيارات.
1933 قام أوتو روم بلمرة أول زجاج أكريليك ميثيل ميثاكريلات .
1935 اخترع مايكل بيرين البولي إيثيلين .
1937 اخترع والاس هيوم كاروثرز النايلون .
4

## Slide 5: نبذه تاريخية
1938 اخترع أوتو باير البولي يوريثين .
1939 ظهرت عملية صناعة جديدة لتحويل النافثينات النفطية إلى هيدروكربونات أروماتية.
1941 اخترع روي بلونكيت مادة التفلون .
1946 اخترع البوليستر .
1949 حول فريتز ستاستني البوليسترين إلى رغوة.
1965 اخترعت ستيفاني كووليك ألياف كيفلار.
5

## Slide 6: الصناعات البتروكيماويات
هي العمليات التي يتم من خلالها تحويل مكونات النفط أوالفاز الطبيعي او مشتقاتهما (كمواد خام) لعدد كبير من المواد الكيميائية العضوية و غير العضوية تسمى بالبتروكيماويات او المنتجات البتروكيماوية.
يعد البلاستيك البوليمر من أكثر المنتجات البتروكيميائية شيوعا.
البتروكيماويات تُدخل في الكثير من الصناعات المختلفة و الهامة حول العالم. فالمواد المركّبة البتروكيماوية تؤدي في الواقع أداءً أفضل بكثير من المواد الأولية التي تُستخدم لأداء نفس الأغراض؛ وذلك بسبب خصائصها الفريدة.
6

## Slide 7: مبدأ عمل المصانع البتروكيماوية
تقوم مصانع البتروكيماويات بتحويل الموارد الطبيعية مثل النفط الخام والغاز الطبيعي والخامات والمعادن إلى مجموعة واسعة من التطبيقات، فهي تنتج العديد من اللبنات الأساسية لعمليات الصناعة، بما في ذلك الإيثيلين والبروبيلين والبوتادين والعطريات.
7

## Slide 8: المواد الهيدروكربونية الخام المستخدمة في الصناعات البتروكيماوية
هناك عدد من المواد الهامة التي تدخل في إنتاج البتروكيماويات، ألا و هي :-
ا - الهيدروكربونات والتي تُعد أو تُمثل المواد الخام الأولية التي تستخدم بشكل رئيسي فى استخدام البتروكيماويات.
ب - ثم تأتي المواد التي يتم الحصول عليها من خلال معالجة الغاز الطبيعي والتي تأتي على رأسها كلًا من الميثان، و الإيثان، و البروبان، و البيوتان.
ث - المواد التي يتم استخراجها من مصافي البترول، مثل : النفثا وزيت الغاز، و هناك أيضًا البنزين، و التولوين، والزيلين،
ج - المواد التي تعمل كوسيط في إنتاج البتروكيماويات مثل: الايثلين، البروبيلين، البوتينات و البيوتاديين . البنزين.
8

## Slide 9: مراحل التصناعات البتروكيماوية
تحديد المادة الخام الأولية والتي تُسمى مادة التغذية Feedstock:-
- هذه المادة هي إما من النفط الخام وإما من الغاز الطبيعي، وهذه المواد تكون في مصانع البتروكيماويات كمخاليط أو غازات بترولية مسالة.
معالجة المواد الخام لإنتاج البتروكيماويات الأساسية Basic Petrochemicals:-
- وهي إما مجموعة الأوليفينات (الإيثيلين، والبروبيلين، والبيوتاديين)، أو العطريات (البنزل، والتلوين، والزيلينات)، أو غاز التشييد (الهيدروجين، وأول أكسيد الكربون).
9

## Slide 10: مراحل التصناعات البتروكيماوية
تصنيع المواد البتروكيماوية الوسيطة Intermediates:-
- إذ تُصنَع من المواد الأساسية، وهي مواد أهمها أكسيد الإثيلين، الإيثيلين جليكول، والميثانول، والأمونيا وغيرها.
إنتاج مواد بتروكيماوية نهائية End Product:-
- وهي المواد التي تدخل في إنتاج الصناعات المتعددة، كصناعة المواد البلاستيكية، والمطاط الصناعي، وغيرها الكثير.

## Slide 11: مراحل التصناعات البتروكيماوية
البتروكيماويات الاساسية تعتبر القاعدة الاساسية للصناعات البتروكيماوية الأخرى (الوسطية والنهائية ) وتنتمي أساساً إلى ثلاث مجموعات هي :-
1- الاولوفينات ( الإيثيلين، والبروبيلين، والبيوتاديين النسبة الغالبة من مجموعة الأوليفينات ).
2- المركبات الاروماتية (البنزول، والتلوين، والزيلينات البتروكيماويات الأساسية من مجموعة العطريات).
3- الكحولات هي مركبات عضوية تحمل على الأقل مجموعة هيدروسكيل واحده OH) ) - (يتكون من الهيدروجين وأول أكسيد الكربون بنسب مختلفة).

## Slide 12: الاوليفينات
الأوليفينات هي المجموعة الغير مشبعة من المواد الهيدروكربونية ، وأهم هذه الأوليفينات :-
الإثيلين ومشتقاته " H2C=CH2 " :-
تعتبر مادة الإثيلين من أهم المواد البتروكيماوية الأساسية وأكثرها انتاجاً في العالم . تستخدم مادة الاثيلين في انتاج العديد من المنتجات البتروكيماوية وأهمها :-

## Slide 13: الاوليفينات
لدائن الإيثيلين ( البولي إيثلين ) (C₂H₄)ₙويستخدم في إنتاج :-
ا- أنابيب المياه والأفلام ومواد التعبئة والتغليف .
ب- الأدوات المنزلية البلاستيكية كالأطباق والملاعق والشوك .
ث- إنتاج البيوت المحمية .
ج- السدادات وأغطية الصناديق والأجهزة المنزلية ولعب الأطفال .
يتم انتاج الايثيلين حاليا بواسطة التكسير الحراري للهيدروكربونات في مفاعلات ذات ملفات أنبوبية تسخن من الخارج ويتم انتاجه أيضا من مخزون النافثا منخفضة الكبريت .

## Slide 14: الاوليفينات
بولي فينيل كلورايد (PVC) - CH2=CHCl:-
مادة PVC من أكثر المركبات الكيميائية شيوعاً في العالم وتمتاز PVC بمقاومتها للمواد الكيماوية والاحتراق والتآكل والعوامل الجوية والعزل الحراري وقلة نفاذية الغازات .
أهم المنتجات التي يمكن الحصول عليها من مادة PVC هي :-
ا- الصناعات الجلدية : الجلد الصناعي .
ب- القطاع المنزلي : مفروشات الحمام والمفارش البلاستيكية .
ث- القطاع الاستهلاكي : لعب الأطفال والأحذية والمحافظ .

## Slide 15: الاوليفينات
ج- قطاع النقل والمواصلات : الأجزاء البلاستيكية المستخدمة في صناعة السيارات .
ح- قطاع البناء : أنابيب المياه والصرف والخراطيم والبلاط البلاستيكي .
خ- التعبئة : عبوات الادوية وعبوات الزيوت ومستحضرات التجميل وزجاجات المياه المعدنية .
د- المباني والانشاءات : تصنيع الشبابيك والابواب الداخلية والقواطع والالواح المستخدمة في صناعة الاثاث والديكور .

## Slide 16: الاوليفينات
الإثيلين جلايكول C₂H₆O₂:-
تستخدم مادة الإثيلين جلايكول كمانع لتجمد السوائل المخلوطة بها لذلك يشيع استعمالها في البلدان التي تتدنى فيها درجات الحرارة الى ما دون الصفر مثل أورورابا و أمريكا الشماليه ورورسيا حيث يتم خلطها مع مياه الرادياتيرات في السيارات في تلك البلاد .
يتم صناعة أحادي وثنائي وثلاثي جلايكول الإثيلين بتحلل أكسيد الايثيلين في الماء تحت درجة حرارة 70 م تحت الضغط الجوي ، وطبقاً لنسب الماء كالآتي :-

## Slide 17: الاوليفينات
البروبلين ومشتقاتهC3H6 :-
تعتبر مادة البروبلين ثاني أهم مادة بتروكيماوية بعد الايثيلين ، كما انها تعد ثاني المواد البتروكيماوية من حيث حجم الانتاج بكل من دول غرب اوربا والولايات المتحدة . وتتضح اهمية البروبلين كمادة بتروكيماوية اساسية من خلال المواد البتروكيماوية الوسيطة والنهائية .
تستخدم مادة البروبيلين لانتاج العديد من المنتجات البتروكيماوية مثل :-
ا- السيلوفان .
ب- صناعة الدهانات مثل الإيبوكسي .
ت- انتاج المذيبات مثل الأسيتون .

## Slide 18: الاوليفينات
ج- الصناعات النسيجية : ألياف وخيوط البولي بروبيلين وألياف الأكريليك وخيوط النايلون.
ح- صناعة المنتجات البلاستيكية والإسفنج الصناعي مثل البولي بروبيلين والفابيرجلاس .
خ- الادوات المنزلية : الاثاث المنزلي و خراطيم الحدائق.
د- قطع غيار السيارات وصناديق بطاريات السيارات .
ذ- صناديق تعبئة زجاجات المياة الغازية .
  ر-زجاجات عبوات مستحضرات التجميل .
ز- تبطيق رقائق الالمونيوم لتعبئة المواد الغذائية .

## Slide 19: الاوليفينات
البيوتاداين ومشتقاته C4H6:-
يتم تصنيعه اما من الكحول الايثيلي او من الايثيلين اوالبيوتان ، حيث صناعة البيوتاداين من الايثيلين هي الاكثر اقتصاديا حيث يتم بلمره الايثيلين الى بيوتايلين ثم يتبعها عملية نزع الهيدروجين او يتم نزعالهيدروجين من البيوتان للحصول على البيوتاداين.
يتم الحصول على اغلب البيوتاداين في الصناعة بالازالة الحفزية للهيدروجين من البيوتايلين الطبيعي ، الذي ينتج من التكسيرالحراري للهيدروكربونات عالية الوزن الجزيئي ، او بواسطة نزع الهيدروجينمن البيوتان الطبيعي n-butane (C4H10) وهذه العملية تتم على مرحلة واحدة على طبقات ثابته اوسائلة .
ويستخدم في انتاج المطاط الصناعي والمواد البلاستيكية .

## Slide 20: العطريات
وتشمل البنزين والتولويين والزايلينات والتي تستخدم في الحصول على المواد البتروكيماوية الوسيطة والنهائية اهمها :-
انتاج التولوين C7H8 :- الذي يستخدم في انتاج مادة ثلاثي نيترو تولوين التي تستخدم في صناعة المتفجرات (TNT)
مادة شديدة الإنفجار تنتج من تفاعل التولوين ( ميثيل بنزين ) مع حمضي النيتريك والكبريتيك المركزين ، ويرمز له اختصاراً بالرمز TNT، يستخدم في صنع القنابل ومختلف المتفجرات, عسير الذوبان في الماء سريع في البنزين والتوليووين والأسيتون. اكتشف عام 1863..
المواد المستخدمة في صناعة وانتاج الفيبرجلاس : والذي يدخل بدوره في صناعات كثيرة مثل صهاريج المياه و أجزاء من السيارات

## Slide 21: العطريات
المواد المستخدمة في صناعة البولي استر:- يستخدم بدوره في صناعة الغزل والنسيج .
البنزين C6H6:- يستخدم البنزين في انتاج المنظفات الصناعية .
المنظفات الصناعية :- هي مركبات عضوية تركيبها الكيميائي يشبه تركيب الصابون ، الا انها تمتاز عنه في ان لها قوة تنظيف كبيرة ، وتحدث رغوة مع الماء المحتوي على نسبة من الاملاح ، وتحضر المنظفات الصناعية من مواد عضوية تشتق من نواتج البترول مثل الكايل بنزين .

## Slide 22: الكحولات
الميثانول CH3OH:-
انتاج الفورمالدهايد -:(CH2O) كثيراً ما يستخدم للأغراض الطبية والمعامل المختلفة ومادة الفورمالدهايد معروف انها مادة سامة مدمرة للاعصاب Neurotoxic كما وانها مادة مسرطنة.
انتاج مادة ميثيل ثلاثي بيوتيل الإيثر (MTBE ) ) (C5H12O:- تستخدم لرفع الرقم الأوكتاني للجازولين الى المستوى المطلوب دون استعمال مركبات الرصاص التي لها آثار ضارة على البيئة وخصوصا على صحة الانسان .

## Slide 23: الكحولات
انتاج بعض المذيبات والدهانات :- يصنع الميثانول من غاز التشيد منذعام 1923 بالطريقة نفسها الذي ينتج بها اليوم ، وتوجد مصانع الميثانول عادة بجوار مصانع اليوريا وذلك لان مصنع الميثانول يستخدم ثاني اكسيدالكربون الناتج من طريقة هابر للأمونيا .في هذه الحالة يتفاعل ثاني اكسيدالكربون مع الميثان والبخار في وجود عامل مساعد النيكل ، لينتج كميات اضافية من اول اكسيد الكربون والهيدروجين .
غاز التشيد -:(synthesis gas syn-gas)هو خليط غازي أول اكسيد الكربون والهيدروجين بأية نسب منهما ، وقد تستعمل هذه المخاليط كما هي ، او تفصل مكوناته لاستعمال كل على حدى . ويتم الحصول عليه من فحم الكوك وينتج غاز التشيد بواسطة تفاعل الغازالطبيعي مع بخار الماء

## Slide 24: الكحولات
الايثانول C2H5OH : -
يستخدم كمذيب في انتاج الأدوية والعطور والدهانات والمنظفات وحامض الخليك وغيرها.
ينتج الايثانول اساسا بواسطة تخمر المولاس في عدة دول وفي بعض الدول ينتج الايثانول بواسطة هيدرة الايثيلين في وجود عامل مساعد وعملية الهيدرة تتم إما في الحالة السائلة أو الحالة البخارية.

## Slide 25: الصناعات الكيميائية والبتروكيماوية في الدول العربية
يحتل قطاع الصناعات البتروكيماوية المرتبة الثانية في دول الخليج العربي وتعتبر من اكبر الصناعات الانتاجية غير النفطية ويشكل احد اهم الانشطة الصناعية التحويلية ومورد اساسا للصناعات البتروكيمياية في العالم.
حسب تقرير صادر عن مؤسسة ارنست اند يونج البريطانية انه في حلول عام 2030 سيزداد الطلب على الصناعات البتروكيماوية وهي الصناعات التي تسعى دول الحليج العربي على تطويرها.
ان الدول العربية تمتلك مجموعة من المقومات والثروات الطبيعية من توفر المواد الاولية من الغاز الطبيعي والمشتقات النفطية التي تمكنها من التقدم في الصناعات البتروكيماوية.

## Slide 26: الصناعات البتروكيماوية في قطر
شهدت الصناعات البتروكيماوية القطرية تطورات كبرى خلال السنوات الاخيرة بعد التوسعات الضخمة التي جاءت مواكبة لزيادة انتاج الغاز الطبيعي حيث تقوم هذه الصناعة على اللقيم الاساسي الناتج من المواد المرافقة للغاز الطبيعي مثل الايثان وسوائل غاز البترول والكبريت غيرها.
ونظرا لتوفر اللقيم الاساسي للصناعات البتروكيماوية بكميات كبيرة مع الزيادة في انتاج الغاز الطبيعي فقد أدى ذلك الى التوسع في هذه الصناعات البتروكيماوية وخاصة خلال السنوات القليلة الماضية مما جعل هذه الصناعة تحتل مكانة كبيرة على مستوى العالم من حيث الحجم في انتاج عدة مواد بتروكيماوية مثل الايثلين والبولي اثيلين بنوعيه منخفض الكثافة وعالي الكثافة اضافة الى مادتي الاسمدة الكيماوية من اليوريا والامونيا.
ان التكاليف المالية للصناعات البتروكيماية الجاهزة والتي يجري انجازها حاليا تقدر بالمليارات ضمن أجمالي الاستثمارات التي تزيد على /100/ مليار دولار في صناعة الغاز المسال وتحويله الى سوائل وكافة الصناعات الاخرى البترولية مؤكدا ان الصناعة البتروكيماوية تلعب دورا بارزا في دعم ورفد الاقتصاد القطري.

## Slide 27: الصناعات البتروكيماوية في السعودية
بدأت صناعة البتروكيماويات في المملكة عام 1976 مع تأسيس شركة سابك، أول شركة وطنية في مجال البتروكيماويات والان السعودية عملاقة في مجالات الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية نظراً الى اعتماد مصانعها على الدراسات العلمية المفصلة والتكنولوجيا المتقدمة لانتاج صناعات ذات جودة عالية تضاهي احياناً الاسواق الاوروبية.
اهم الصناعات في السعودية في هذا المجال هي:- البلاستيك، صناعة المنظفات وحفاضات الاطفال التي تفوق بنوعيتها وجودتها الصناعات الاوروبية نتيجة الرقابة المشددة التي تفرضها على المصانع السعودية الى جانب التفوق التكنولوجي.
تُعد شركة أرامكو السعودية من أكبر شركات تصنيع البتروكيماويات في العالم وتسعى لأن تكون أكبر الشركات التصنيعية في هذا المجال بحلول عام 2040م.

## Slide 28: الصناعات البتروكيماوية في الامارات
يمثل قطاع البتروكيماويات نسبة 22% من الصناعة بالإمارات بإنتاجٍ محليٍ يلبي 60% من الطلب المحلي للبلاستيك.
بلغت قيمة سوق البتروكيماويات 453 مليار دولار في 2020، ويُتوقع أن تتعدى الـ 729 مليار دولار في نهاية عام 2030.
تعد دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام الوجهة المفضلة للشركات العاملة في قطاع البتروكيماويات الذي يعد أساسًا لجميع الصناعات، وتعتمد 95% من السلع المصنعة بما في ذلك الإلكترونيات، والأثاث، والأجهزة، والمنسوجات، وغيرها على البتروكيماويات ما يجعلها محركًا مهمًا للاقتصاد.

## Slide 29: الصناعات البتروكيماوية في الاردن
ما يميز هذا القطاع قابليته الكبيرة على التطور والتحديث وابتكار منتجات جديدة بسرعة فائقة، وتعدد استعمالات منتجاته فضلاً عن الاهمية النسبية العالية التي تتمع بها منتجاته المختلفة سواءاً للأفراد أو حتى للقطاعات الاخرى التي ترتبط بروابط عديدة مع قطاع الصناعات البتروكيماوية باعتبار منتجاته مدخلات انتاج لهذه القطاعات ومن ابرزها الصناعات العلاجية والدوائية والانشائية.
بلغ عدد المنشآت العاملة في القطاع والمسجلة في الغرف الصناعية، 700 منشأة وتشغّل 17 ألف عامل, فقد أحتل القطاع المرتبة الخامسة من حيث عدد العمال.
يساهم هذا القطاع بحجم الصادرات الأردنية بشكل كبير كونه ثالث أكبر قطاع من حيث مجموع الصادرات الصناعية، حيث بلغت قيمة صادراته 950.5 مليون دينار اردني في العام 2019 بنسبة نمو وصلت الى 16.6% .

## Slide 30: الصناعات البتروكيماوية في الاردن
بلغ عدد المنشآت العاملة في القطاع والمسجلة في الغرف الصناعية، 700 منشأة وتشغّل 17 ألف عامل, فقد أحتل القطاع المرتبة الخامسة من حيث عدد العمال.
يساهم هذا القطاع بحجم الصادرات الأردنية بشكل كبير كونه ثالث أكبر قطاع من حيث مجموع الصادرات الصناعية، حيث بلغت قيمة صادراته 950.5 مليون دينار اردني في العام 2019 بنسبة نمو وصلت الى 16.6% .

## Slide 31: الصناعات البتروكيماوية في الاردن
نما حجم الإنتاج للقطاع من 1,8 مليار دينار في عام 2019، إلى 2,539 مليار دينار في 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 3 مليارات دينار نهاية العام الحالي، فيما وصل حجم الصادرات نما من 787 مليون دينار في 2019، ومع نهاية عام 2021 إلى نحو 1.4 مليار دينار, ومن المتوقع أن تصل إلى ملياري دينار مع نهاية العام الحالي.
بلغ حجم مستوردات القطاع في 2021 قرابة مليار دينار.

## Slide 32: الصناعات البتروكيماوية في الاردن
الصناعات البنروكيماوية ومستحضرات التجميل تندرج تحته القطاعات الفرعية التالية :-
الصمغ، المواد الكيماوية العضوية، المواد الكيماوية غير العضوية، دهانات ومعاجين ومستلزمات الدباغة والتلوين، الاسمدة ومبيدات الافات، مواد بتروكيماوية وسيطة، مساحيق ومعاجين تنظيف وصابون، العطور ومركزات العطور ومستحضرات التجميل، غراء ومواد لاصقة، متفجرات ومنتجات نارية، أحبار، بالاضافة للمنتوجات الكيماوية الأخرى.

## Slide 33: الصناعات البتروكيماوية في لبنان
شهد لبنان منذ الستينات ازدهاراً في الصناعات البتروكيماوية ،وكان من البلدان الاولى التي انشأت معملاً للاسمدة البتروكيميائية بالتعاون بين شركة "كيماويات لبنان" وشركة "إسو" العالمية, بالاضافة للصناعات الكيميائية منها المنظفات ومواد التجميل لكنها تواجه منافسة قوية من الدول المجاورة التي تنافسنا في صناعة المنظفات السائلة، ونوعية مواد التجميل وتكلفتها المتدنية.

## Slide 34: الصناعات البتروكيماوية في سوريا
الصناعات السورية لها مكانتها ونوعيتها الخاصة تميزها عن بقية الصناعات، الا انها لا تنافس الصناعات اللبنانية لان لكل من الصناعات اللبنانية والسورية مستهلكين دائمين ، وهناك تبادل مستمر وتعاون مطلق بين البلدين لتطويرها وتحسين جودتها.

## Slide 35: الصناعات البتروكيماوية في مصر
الصناعات المصرية تقدمت كثيراً خلال ربع القرن الاخير، مع وجود مصانع ضخمة وحديثة واسواق متعددة, وتعتبر مصر رائدة في هذه الصناعات نتيجة المساعدات والدعم المالي والاستثمارات والقروض التي حصلت عليها من الشركات العالمية المتعددة.

## Slide 36: الصناعات البتروكيماوية في العراق
ان العراق من البلدان العربية التي تصَنع مواداً خاماً تدعم صناعات كيميائية اخرى، ومنها مادة "الالكيل بنزين المستقيمة السلسلة" التي تتواجد بمئات آلاف الاطنان في العراق ، فيما تصل طاقتها الانتاجية في مصفاة العامرية الى 60 الف طن فقط سنوياً. كذلك ينتج العراق صناعات كيميائية وبتروكيميائية ضخمة، منها:-
-صباغة الجلود، النسيج والخيط، الاسمدة وغيرها.
بسبب الحصار عانت خطوط الانتاج العراقية من بعض المشكلات ما اضر بجودة المنتجات لاسيما الاستهلاكية منها فيما بقيت الصناعات الاساسية تتحدى الصعوبات وتنافس بقوة المنتجات العالمية.

## Slide 37: تعاون بعض الدول العربية في مجال الصناعات البتروكيماوية
اذا تعاونت الصناعات السورية والعراقية والأردنية واللبنانية فيمكن انتاج سلع ذات جودة عالية وبأسعار منافسة، وذلك عبر تبادل الخبرات وعزم اصحاب رؤوس الاموال والمصانع في هذه الدول على التكامل وعدم التنافس بشكل غير مفيد، ضمن استراتيجية متكاملة مع بقية البلدان العربية .

## Slide 38: المطلوب من الدول العربية لتطويرالصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ومنافستها الأسواق الأوروبية والعالمية
هناك حاجة أولا، الى التخطيط من جانب الخبراء الكيميائيين عبر جلسات عمل يتم فيها تبادل الأفكار والابتكارات الممكنة بين الدول العربية، والتنسيق مع الدول القادرة مادياً لتنفيذها بهدف تطوير الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية.
لا بد من التركيز على أهمية تدريب العمال في المصانع وتطوير طرق التصنيع عبر الافادة منخبرات المصانع الأوروبية.
استثمار الثروات الهائلة من المواد الخام في الدول العربية.

## Slide 39: حقائق عن الصناعات البتروكيماوية
تغطي المواد البتروكيماوية الأغلبية الكبرى في المواد التي يستهلكها البشر، وذلك من خلال تنوع كبير في الإنتاج وابتكار منتجات جديدة ولها دور كبير في تنمية المجتمعات في جوانبها الاقتصادية.
يتوقع أن تساهم الصناعات البتروكيماوية في عام 2030م بأكثر من ثلث نمو الطلب العالمي على النفط الخام وأكثر من نصفه بحلول عام 2050م.
تعزز الصناعات البتروكيماوية الدور الكبير للمواد البلاستيكية، وبالتالي زيادة الطلب عليها لا سيما في إنتاج الأسمدة الصناعية، أي أنها تشهد نموًا متسارعًا وتفوقًا على المواد الأخرى، كالحديد الصلب، والألمنيوم.

## Slide 40: حقائق عن الصناعات البتروكيماوية
ازداد الاحتياج إلى عمليات التكرير والتكسير في صناعة النفط، وتبع ذلك الازدياد في كميات الأوليفينات مثل الإيثيلين والبروبلين والبيوتيلين، وكذلك الهيدروكربونات البارافينية، وكل هذه المواد الأولية مطلوبة في صناعة البتروكيماويات.
تعدّ المنتجات الزراعية مصدرًا مهمّا للكيماويات، مثل الكحول الإيثيلي، وحامض الخليك، والأسيتون، والكحول الميثيلي. وهذه المصادر غير كافية لتغطية المتطلبات المتزايدة من هذه الكيماويات، علاوة على أن إنتاجها من النفط أقل من تكلفة إنتاجها من المصادر الزراعية.
يتوقع أن تستمر احتياطيات النفط اللازمة لصناعة البتروكيماويات زمناً طويلاً. وبالإضافة إلى النفط يتم الحصول على الإيثان والهيدروكربونات الكبيرة من الغاز الطبيعى، وهذه يتم تحويلها بالتالي إلى إيثيلين وأوليفينات تستخدم كمواد أولية في صناعة البتروكيماويات.

## Slide 41: حقائق عن الصناعات البتروكيماوية
أن الطن من الغاز الطبيعي (ميثان) ينتج 2 طن أمونيا، في حين أن طن نافثا ينتج 1.7 طن أمونيا، وذلك بالنسبة للإنتاج العالمي الحالي خلال العقدين الأخيرين.
تواجه الصناعات البتروكيماوية تحديًا في الحفاظ على البيئة، إذ إنها من الصناعات التي تسهم في التلوث البيئي بمختلف أشكاله، وتحاول الدول المتقدمة الحد من هذه الظاهرة بالبحث سيناريو لتكنولوجيا التصنيع النظيف.

## Slide 42: حقائق عن الصناعات البتروكيماوية
يساهم الازدياد في السكاني والنمو الاقتصادي والتطور التكنولوجي إلى زيادة الطلب على المنتجات البتروكيماوية.
تُشير وكالة الطاقة الدولية إلى إن هناك تزايدًا كبيرًا في الطلب على المواد البلاستيكية، وبالتالي زيادة الطلب على المواد البتروكيماوية وبالتالي زيادة على طلب النفط الخام.
الطلب على النفط من أجل الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية يبلغ حوالي 12 مليون برميل، ويتوقع أن يصل لـ 18 مليون برميل في 2050م، حسب وكالة الطاقة الدولية.

## Slide 43: التحديات التي تواجه الصناعة البتروكيماوية
تواجه صناعة البتروكيماويات العديد من التحديات في هذه الفترة والتي يمكن حصرها في الآتي:-
1- ندرة المواد الأولية:-
تُعتبر منطقتا أمريكا الشمالية والشرق الأوسط المصدرين الرئيسيين للمواد الأولية المستخدمة في هذه الصناعة ومن المتوقع أن ينخفض توافر المواد الأولية في أمريكا الشمالية وهو ما سيؤثر سلباً على الصناعة ككل.

## Slide 44: التحديات التي تواجه الصناعة البتروكيماوية
2- تقلب أسعار النفط :-
أسعار النفط الخام الذي يتم تكريره لإنتاج البنزين والإيثيلين والبروبيلين وغيرها من البتروكيماويات تشهد تقلّباً دائماً، فقد ارتفعت منذ عام 2005 حتى وصلت إلى 140 دولاراً أمريكياً للبرميل في عام 2008، إلا أنّ الأسعار انخفضت في عام 2014 لتصل من 108 دولاراً أمريكياً للبرميل إلى 34 دولاراً للبرميل بحلول يناير 2015. يتأثر سوق البتروكيماويات كثيراً بسبب تلك التقلبات الحادة في الأسعار، مما يؤدي إلى عدم اليقين وفقدان الثقة لدى المستثمرين الجدد.

## Slide 45: التحديات التي تواجه الصناعة البتروكيماوية
3- تهميش بعض الصناعات البتروكيماوية والتي تعتمد على مركبات عطرية لانخفاض أرباحها وارتفاع تكلفة المواد الخام.
4- تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي ما يعني انخفاضا في معدلات النمو والطلب.
5- تذبذب الأسعار للمواد الكيميائية .

## Slide 46: التحديات التي تواجه الصناعة البتروكيماوية
6- التحديات في مجالات التبادل التجاري والقيود الحكومية التي تفرضها بعض الدول على تجارة النفط،.
7- التوجه الأوروبي العام لتقييد مشاريع الاستثمار في كل ما يرتبط بالوقود النفطي والتقليدي بشكل عام.
8- للكثير من الدول المستهلكة للبتروكيميائيات والتزامها باتفاقية المناخ نحو الوقود المتجدد والطاقة النظيفة.

## Slide 47: أضرار الصناعات البتروكيماوية على الصحة والبيئة
تأثيرها على الصحة:-
صناعات البتروكيميائية مادة آمنة في المنتجات المختلفة باستثناء نوعاً واحداً وهو عديد الفينايل فهو يسبب مشكلات صحية إذا أحرق بعد الاستعمال أو صنع في ظروف غير آمنة, مع التأكيد بأنه لا يسبب مشكلات صحية مادام يستخدم بدون تسخين أو حرق.

## Slide 48: أضرار الصناعات البتروكيماوية على الصحة والبيئة
تأثيرها على البيئة:-
تلوث الهواء تحتوي الانبعاثات الهوائية الناتجة من عمليات التصنيع الكيميائي على العديد من المواد السامة التي تؤثر على البيئة.
تلوث المياه من خلال التلوث الصناعي بسبب تصريف المواد الكيميائية او من خلال الزراعة حيث أن استخدام المواد الكيميائية يلوث المياه الجوفية والسطحية او تفريغ النفط أو الوقود في المجاري المائية أو عدم معالجة مياه الصرف الصحيعمليات معالجة النفايات والمياه العادمة.

## Slide 49: أضرار الصناعات البتروكيماوية على الصحة والبيئة
يُمكن للتلوث الناتج عن النفايات النووية والكيميائية أن تترك آثارًا سلبية جداَ على البيئة، إذا ما تم نشرها مباشرة في الهواء أو وضعها في الأرض من خلال سوء الاستخدام والتخزين، إذ إن لهذه النفايات خصوصية البقاء "نشطة" في البيئة لفترة طويلة جداً.
تسبب النفايات الكيميائية والمبيدات الحشرية خاصة في حدوث الطفرات الجينية، إضافةً إلى تأثيرها القاتل للكائنات الحية.

## Slide 50: كيفية التخلص من مخلفات الصناعات البتروكيماوية
يُوجد عدّة طرق للتخلص من مخلفات الصناعات الكيميائية الضارة بالبيئة و منها:-
- حرق النفايات العضوية:-
يمكن لهذه الطريقة تدمير النفايات العضوية وتقليل حجم المساحة اللازمة للتخزين أو التخلص من النفايات، لكن يجب أن تكون المحرقة متوافقة مع قانون الهواء النظيف حتى لا تطلق النفايات السامة في البيئة.
- أخذ النفايات الصلبة إلى المرفق:-
يتم التخلص من غالبية النفايات الصلبة في مكب للنفايات، أو كومة نفايات، أو مستودعات سطحية، أو وحدة معالجة أرضية.

## Slide 51: كيفية التخلص من مخلفات الصناعات البتروكيماوية
- آبار الحقن تحت الأرض:-
التخلص من النفايات السائلة الخطرة يكون في حقنها في بئر حقن تحت الأرض بشكل آمن.
-استخدام المنتجات المعاد تدويرها.
- استهلاك مواد التنظيف الكيميائية التي تستخدم في المنزل قبل انتهاء صلاحيتها.
- التأكد من إغلاق حفرة الصرف الصحي بإحكام لمنع التسرب.
- إعادة استخدام مخلفات الخضراوات والفواكه كسماد نباتي.
- استخدام المبيدات الحشرية غير الكيماوية.
51
ئ